## Slide 1: Бактерицидные лампы LEDVANCE UVC
T I B E R A

## Slide 2: История
Март 2020
Роспотребнадзор выпустил рекомендации о превентивных мерах распространения COVID-19 в общественных помещениях
Декабрь 2019
Вспышка пневмонии неизвестного происхождения в Китае, г. Ухань
1892
Обнаружен стерилизующий эффект коротковолнового света
1903
Стало известно, что наиболее эффективными длинами волн для обеззараживания являются длины около 250 нм
1906
Изготовлена кварцевая лампа для медицинского применения
1950е
Широкое использование бактерицидных ламп в медицине для дезинфекции помещений
Март 2020
ВОЗ объявил пандемию COVID-19 в Европе
1801
обнаружение невидимого УФ излучения за пределами видимого спектра немецким физиком И.В. Риттером
1877
Д. Даун и Г. Блант обнаружили, что размножение бактерий прекращается под воздействием прямого солнечного света
Июнь 2020
Компания LEDVANCE начинает производство бактерицидных ламп на заводе в г. Смоленск
ПРИМЕНЕНИЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ
1985
Запатентована технология увиолевого безозонового бактерицидного стекла
Июнь 2020
Правительство Москвы выпускает распоряжение о требованиях по недопущению заноса и распространения COVID-19 в сферах торговли, услуг и общественного питания

## Slide 3: Сделано в России!
ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАВОДЕ LEDVANCE В СМОЛЕНСКЕ
ИЮНЬ 2020
Старт производства безозоновых бактерицидных ламп UV-C TIBERA под брендом LEDVANCE с высокими характеристиками для максимального соответствия требованиям современных реалий
В 2003 году немецкий концерн приобретает ламповый завод в Смоленске, где налажено производство таких продуктов как:
Трубчатые люминесцентные лампы
Стартеры
Лампы накаливания
Бактерицидные лампы
Натриевые лампы высокого давления
Светодиодные трубчатые лампы
Светодиодные светильники ECO CLASS LIGHT LINE

## Slide 4: ПОДТИПЫ УФ ИЗЛУЧЕНИЯ
УФ
УФ-С ИЗЛУЧЕНИЕ РАЗРУШАЕТ ДНК ВИРУСА ДЛИНА ВОЛНЫ – 254 нм
УФ-А
315-400 нм
Мягкий УФ, способствующий загару и усвоению витаминов D, Ca
УФ-В
280-315 нм
Промежуточный УФ,
Частично поглощается атмосферой
УФ-С
100-280 нм
Полностью поглощается озоновым слоем и атмосферой, ЖЕСТКИЙ УФ

## Slide 5: ЭФФЕКТИВНОСТЬ УФ-С ИЗЛУЧЕНИЯ
Бактерицидным является диапазон с длинами волн 205 – 315 нм
Устойчивость микроорганизмов к длинам волн внутри диапазона варьируется
Наибольшая бактерицидная эффективность у длины волны 265 нм
S(λ) – относительная спектральная бактерицидная эффективность УФ излучения
Ртутные бактерицидные лампы излучают пиковую длину волны 253,7 нм, которая наиболее эффективна для разрушения патогенных микроорганизмов (вирусов, бактерий, споровых, пр)
Кривая относительной бактерицидной эффективности УФ-С излучения для различных видов микроорганизмов практически одинакова

## Slide 6: ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ УФ-С ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ОПАСНО
Ожоги кожи различной степени
Ожоги роговицы, фотокератит
Преждевременное старение кожи
Онкологические заболевания, меланома
Практически весь солнечный УФ-С и около 90% УФ-В поглощаются при прохождении излучения через земную атмосферу. Прямое воздействие УФ ламп на человека опасно. Поэтому их нужно использовать в специальных приборах без присутствия человека
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ взаимодействия с УФ, НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

## Slide 7: ОСОБЕННОСТИ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП
~90% энергии всего УФ излучения лежит в диапазоне длины волны 254 нм
~ 25% от электрической мощности лампы составляет бактерицидный поток (Фбак, Вт)
Помимо 254 нм в РЛ генерируется второй спектр - с длиной волны 185 нм, который озонирует воздух
Особенности ртутных ламп низкого давления
Озон – сильнодействующий канцероген и яд!
Что препятствует выделению озона?
Специальное
Стекло!
Безозоновые бактерицидные LEDVANCE TIBERA относятся к типу ртутных ламп низкого давления

## Slide 8: СТЕКЛО – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП
УВИОЛЕВОЕ СТЕКЛО ПРОПУСКАЕТ ПОЛЕЗНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 254 НМ И ОТСЕКАЕТ ДЛИНУ ВОЛНЫ, ПРИ КОТОРОЙ ОБРАЗУЕТСЯ ОЗОН
185 нм
254 нм
185 нм
254 нм
185 нм
трубка
трубка
254 нм
254 нм
УВИОЛЕВОЕ
КВАРЦЕВОЕ
Увиолевое стекло
Стекло для люм. ламп
254 нм
254 нм
185 нм

## Slide 9: ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП
УВИОЛЕВАЯ ЛАМПА -БЕЗОЗОНОВАЯ
254 нм
трубка
БЕЗОЗОНОВАЯ
ОЗОНОВАЯ
254 нм
185 нм
При дезинфекции ЗАПРЕЩЕНО находиться в помещении!
После дезинфекции необходимо
ПРОВЕТРИВАНИЕ
МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ
в присутствии людей:
В закрытом облучателе
В комбинированном облучателе при наличии экрана
В открытом облучателе, если персонал защищен от УФ-излучения (очки, перчатки, спецодежда)
ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ УФ-С НА ЧЕЛОВЕКА - ОПАСНО

## Slide 10: ЛАМПА TIBERA UVC ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕЦИРКУЛЯТОРАХ
Этот тип ОБН, установленный в помещениях, позволяет использовать его в присутствии людей без дополнительного проветривания!
Отличие от облучателей открытого типа – в помещении можно находиться, УФ лампа полностью закрыта.
В РЕЦИРКУЛЯТОРАХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО БЕЗОЗОНОВЫЕ ЛАМПЫ

## Slide 11: КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ LEDVANCE TIBERA UVC
Увиолевое
стекло
Металлический цоколь G13
КАЧЕСТВО – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!
Состав нужен для сохранения длительного полезного срока службы лампы. Полезным считается срок службы при спаде бактерицидного потока в пределах L75 (не более 25% от номинала). Без нанесения состава на стекло быстрее ухудшится его пропускающая способность
Специальный состав внутреннего покрытия
Катод
Атомы ртути
254 нм

## Slide 12: ВЫБИРАЙ TIBERA UVC
Cделано в России на заводе LEDVANCE
в г. Смоленске
Безозоновая – после применения не требуется проветривание
Складские позиции: 15 и 30 Вт
Излучение УФ-С спектра с длиной волны
254 нм – эффективно против вирусов
Высокий бактерицидный поток ~ 35 – 45 %
от номинала лампы
Длительный полезный срок службы: 10 800 ч
Стабильная работа с ЭМ и ЭПРА
O3

## Slide 13: Артикулы для заказа ламп LEDVANCE TIBERA UVC
Код заказа | Описание | Напряжение на лампе, В | Ток на лампе, А | Мощность УФ-С излучения, Вт | Срок службы, ч
4058075499201 | TIBERA UVC 15W G13 | 55 | 310 | 5,1 | 10 800
4058075499249 | TIBERA UVC 30W G13 | 96 | 370 | 12,6 | 
4058075499225 | TIBERA UVC 25W G13 | 46 | 600 | 8,2 | 
4058075499287 | TIBERA UVC 36W G13 | 103 | 430 | 15,7 | 
4058075499324 | TIBERA UVC 55W G13 | 83 | 770 | 18,9 | 
4058075499362 | TIBERA UVC 75W G13 | 110 | 840 | 26,7 | 
25 шт в картонном коробе Работа с ЭМ и ЭПРА Утилизация аналогична ЛЛ

## Slide 14: РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ДОЗЫ ИЗЛУЧЕНИЯ
Бактерицидная эффективность установки (DUV) зависит от ДОЗЫ ИЗЛУЧЕНИЯ, подаваемого на микроорганизмы:
средняя интенсивность или ДОЗА ОБЛУЧЕНИЯ, Дж/м2
время воздействия
Необходимую дозу излучения можно получить, увеличивая интенсивность воздействия или время
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ

## Slide 15: РАСЧЕТ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ
НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ
Справочные данные:
Руководство Р.3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного облучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Тип помещения. Режим работы установки.
2. Характеристики ламп от производителя - бактерицидный поток излучения Вт
3. Характеристики облучателя от производителя

## Slide 16: Рекомендации по применению в помещении
30 Вт
8 м²
12 м²
15 м²
30 мин.
45 мин.
60 мин.
Одна лампа 30Вт позволяет наиболее быстро и эффективно дезинфицировать помещения 12-15 м²
Высота потолков = 3 м
< 8 м² - рекомендованное время работы: 30 мин.
8 – 12 м² - рекомендованное время работы: 45 мин.
12 – 15 м². - рекомендованное время работы: 45 мин.
> 15 м² - рекомендуется применять несколько ламп
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПЫ

## Slide 17: Области применения безозоновой бактерицидной лампы LEDVANCE TIBERA
! НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ !
Лечебные учреждения и салоны красоты
Общественный транспорт: наземный, ЖД, метро
Учебные учреждения: школы, сады, университеты
Складские помещения, цеха
Пищевая промышленность
Офисы
Столовые
Торговые/Фитнес центры
Магазины, рестораны, кинотеатры и прочие общественные помещения

## Slide 18: ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ УСТАНОВОК С 2020 ГОДА
Статья 212 Трудового кодекса РФ – обеспечение благополучия на рабочем месте
Статья 11 ФЗ от 30.03.99 № 52 ФЗ «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ»
Методические рекомендации М.Р 3.1.0170.20 п.6.4 «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА COVID-19»
Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции среди работников, письмо от 7.04.2020 N02/6338-2020-15 (ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)
Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции
П.2 письма Минтруда России от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2261 «О методических рекомендациях по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций
с участием государства»
Распоряжение №114 от 25.05.2020г от Департамента торговли и услуг Правительства Москвы Об утверждении требований, направленных на недопущение заноса и распространения COVID-19 на предприятиях сферы торговли и услуг
Распоряжение №125 от 08.06.2020г от Департамента торговли и услуг Правительства Москвы Об утверждении требований, направленных на недопущение заноса и распространения COVID-19 на предприятиях сферы услуг
Распоряжение №129 от 10.06.2020г от Департамента торговли и услуг Правительства Москвы Об утверждении требований, направленных на недопущение заноса и распространения COVID-19 на предприятиях общественного питания
НЕБХОДИМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ УСТАНОВОК

## Slide 19
T I B E R A
КАЧЕСТВО - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ! ВЫБИРАЙТЕ СМОЛЕНСКие Лампы LEDVANCE UVC!